3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.1. Komunikacja

Układ komunikacyjny gminy Ożarów przedstawiono na Mapie 3.1.

Podstawowym elementem systemu komunikacyjnego jest układ drogowy. Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe: Kielce - Lublin, Warszawa - Tarnobrzeg, Ostrowiec Świętokrzyski – Zawichost.

Istniejąca sieć drogowa tworzy układ koncentryczny z miastem Ożarów, jako ośrodkiem znajdującym się na przecięciu poszczególnych kierunków komunikacji. Taki układ dróg powoduje bardzo często zablokowanie przez pojazdy głównych ulic miasta. Zachodzi więc pilna potrzeba modernizacji i rozbudowy ulic. Gmina również  rozpoczęła w br. prace planistyczne mające na celu budowę obwodnicy drogowej omijającej miasto.

Gmina bardzo dużo inwestuje w modernizację oraz budowę nowych dróg łączących poszczególne sołectwa. Na ten cel w latach 1996 - 1998 przeznaczyła około 5 mln. zł. Ponadto w tym okresie budowa i remont ulic w mieście kosztował budżet gminy ponad 1,2 mln zł.  Z przedstawionych danych wynika, że drogi stanowią co roku jedno z priorytetowych zadań w gminie.

Teren gminy pod względem przewozu osób obsługuje PKS Ostrowiec, PKS Tarnobrzeg. Przystani PKS usytuowane zostały wg potrzeb społeczeństwa.

W gminie funkcjonują  2 stacje CPN – w Ożarowie oraz Wyszmontowie.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Skarżysko Kamienna – Rzeszów. Posiada ona odgałęzienie linii przewozowej do cementowni Ożarów.

Istniejąca sieć komunikacji kolejowej stanowi głównie obsługę przemysłu (Cementownia Ożarów).

3.2. Telekomunikacja

Łączność telefoniczna na terenie gm. Ożarów jest stosunkowo słabo rozwinięta. Ogólna liczba zarejestrowanych abonentów telefonicznych w 1998 roku wynosiła około 350. Na terenie gminy funkcjonują 3 centrale telefoniczne: Ożarów o pojemności 400 NN, Jakubowice o pojemności 50 NN i Lasocin o pojemności 30 NN.

W granicach gminy przebiega około 30,2 km podziemnych kablowych linii telefonicznych, z czego 17,8 km to kable okrągłe. Długość napowietrznych linii telefonicznych wynosi około 8 km.

W celu rozbudowy i poprawy funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego na terenie gminy zakłada się wymianę central telefonicznych dostosowanych do perspektywicznych potrzeb gminy.

Planuje się utworzenie 3 obszarów centralnych obejmujących swoim zasięgiem teren całej gminy:

- Centrala automatyczna Ożarów o pojemności 1000 NN, dla miejscowości: Ożarów, Czachów, Karsy, Sobów, Janopol, Zawada, Janików, Suchodółka, Wólka Chrapanowska, Tominy, Wyszmontów, Stróże, Julianów, Śródborze, Wojciechówka, Gliniany, Potok.

- Centrala telefoniczna Jakubowice o pojemności 400 NN, dla miejscowości: Jakubowice, Sobótka, Janowice, Pisary, Prusy, Przybysławice, Smiłów Jankowice.

- Centrala telefoniczna Lasocin o pojemności 400 NN, dla msc. Lasocin, Szymanówka, Dębna, Maruszów, Biedrzychów, Janów i Nowe.

Zasięg perspektywicznych central został przedstawiony na Mapie 3.2.

Poniższa tabela przedstawia jak następowały w ostatnich latach zmiany w telefonizacji gminy.

| Wyszczególnienie | 1993 | 1995 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| - liczba miejscowości stelefonizowanych | 1 | 1 | 8 |
| - liczba abonentów | x | x | 1.849 |
| - liczba central telefonicznych | - | 2 | 2 |
| - łączna pojemność central | x | x | 1.940 |
| */liczba central ręcznych | 3 | 1 | - |
| */liczba central automatycznych | - | 2 | 2 |

Jedynym operatorem działającym na terenie gminy jest Telekomunikacja Polska S.A.

Do końca 2005 r. planowane jest zakończenie telefonizacji całej gminy.

Gmina aktywnie wspomaga działania społecznych komitetów telefonizacji, poprzez dofinansowanie ich działań. Na ten cel w latach 1996 - 1998 skierowała z budżetu ponad 530 tys. zł.

3.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Sprawami omawianymi w tym podrozdziale zajmuje się bezpośrednio Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, będący Jednostką Organizacyjną miasta i gminy Ożarów. Nadzoruje on również sprawy związane z gospodarką mieszkaniową i komunalną.

3.3.1. Zaopatrzenie w wodę

Źródła wody pitnej w gminie Ożarów stanowią wyłącznie udokumentowane zasoby wód podziemnych. Ich wielkość gwarantuje pokrycie pełnych potrzeb gminy (zaopatrywane jest miasto Ożarów oraz wszystkie sołectwa), a nadwyżki są kierowane do odbiorców na terenach gmin sąsiednich: gmina Zawichost oraz gmina Wojciechowice.

A. Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi około 270 km. Większość z tych wodociągów zbudowana została w ostatnich 9 latach. PCV to najczęściej stosowany materiał przy budowie sieci wodociągowej, jednak najstarsze wodociągi

budowane były z rur azbestowych (Lasocin, Szymanówka, Julianów, stara część

Ożarowa) odcinkami z rur żeliwnych i stalowych. Ogólnie w gminie istnieje około

15,4 km sieci wodociągowej zbudowanej właśnie z tych materiałów. Zachodzi więc potrzeba systematycznej wymiany starych odcinków wodociągów np. przy okazji zmiany nawierzchni ulicy, wykonywania chodników, gdyż to one ulegają najczęściej awarii. Według informacji uzyskanych od dyrektora ZGKiM przy eksploatacji sieci największym mankamentem jest brak odpowiedniej ilości dobrych zasuw odcinających w całym Ożarowie. Stosowane dotychczas żeliwne zasuwy po 2-3 latach i parokrotnym użyciu ulegają częściowemu zniszczeniu. Wyłączenie ujęcia

z pracy w celu wykonania nawet drobnej awarii wiąże się z bardzo dużymi stratami wody (zejście z całego układu), co wydłuża czas remontu.

B) Hydrofornie / ujęcia wody pitnej/

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje ogółem 12 hydroforni z tego 2 na terenie miasta Ożarów. Duża ilość hydroforni wiejskich przy bardzo małym poborze wody z tych ujęć powoduje bardzo duży koszt pozyskania i dostarczania wody. Według opinii ZGKiM, połączenie wodociągów i zostawienie około 4-5 hydroforni spowoduje zmniejszenie kosztów oraz dostarczenie lepszej jakościowo wody.

Przeszkodą w osiągnięciu tego celu są wysokie koszty wykupu bądź dzierżawy terenu oraz związane z tym zagadnienia organizacyjno-prawne. Dlatego realizacja omawianego przedsięwzięcia zapewne będzie rozłożona w dłuższym terminie.

Lokalizacja gminnych ujęć wody została przedstawiona na Mapie 3.3.

3.3.2. Odprowadzanie ścieków

Na terenie gminy funkcjonują systemy kanalizacyjne miasta Ożarów i cementowni "Ożarów".

A) Oczyszczalnia ścieków

0zarów posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych o wydajności 1500m3 / dobę. Pozwolenie na eksploatację obowiązuje do 2001r. Według informacji ZGKiM aktualnie oczyszczalnia ze względu na przekroczenia zawartości azotu oraz fosforu w ściekach oczyszczonych nie spełnia prawidłowo swojej roli . W związku z powyższym zachodzi potrzeba jej modernizacji, której rozpoczęcie przewidziano na 2000 rok. Szacunkowy koszt jej wykonania wynosił będzie około 1,5 mln. złotych, a okres trwania ok. 5 lat.

Powodem nieprawidłowej pracy oczyszczalni było między innymi zmniejszenie ilości oczyszczonych ścieków z 1 500 m3/dobę w 1992r., do 730 m3/dobę w 1998 r.

Taka sytuacja spowodowała zwiększenie jednostkowych kosztów oczyszczania oraz

doprowadziła do nieprawidłowości związanych z utrzymaniem zakładanej technologii oczyszczania. Urządzenia napowietrzające typu BIOX i Hydromix zamontowane w rowach biologicznych przy zbyt dużym BZT-5 w ściekach surowych nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości tlenu potrzebnego do usunięcia azotu i fosforu w poszczególnych fazach oczyszczania.

Aby spełnić warunki dopuszczenia oczyszczalni do dalszej eksploatacji musi być przeprowadzona modernizacja polegająca na wykorzystaniu obecnie istniejących budowli i zastosowaniu nowoczesnej metody napowietrzania sterowanego komputerowo, tak aby ilość tlenu dostarczana była w zależności od ilości napływu ścieków oraz ich zagęszczenia i zanieczyszczenia.

B) Sieć kanalizacji sanitarnej

Długość kolektora sanitarnego będącego w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosi 14,2 km, do tego dochodzi 2,3 km kolektora z Domu Pomocy Społecznej w Czachowie. 0becnie w Ożarowie budowany będzie kolektor w ul. Kolejowej długości około 1,2 km. Skanalizowanie starej części 0żarowa pozwoli na podłączenie wszystkich chętnych mieszkańców do kolektora sanitarnego i wyeliminuje nielegalne podłączenia do sieci kanalizacji burzowej lub wylewanie nieczystości wprost na ulicę.

Największym zagrożeniem dla prawidłowej drożności kolektora są wg GKiM nasadzenia oraz przysypywanie studzienek i włazów przez właścicieli nieruchomości przez które przebiega kolektor.

Według danych Urzędu Statystycznego w 1996 r. w mieście Ożarów odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosił nieco ponad 65 %, natomiast w gospodarstwach rolnych na wsi odsetek ten stanowił jedynie ok. 1 %. Sytuację w skali gminy w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Gospodarstwa rolne według sposobu odprowadzania ścieków

| Gospodarstwa rolne ogółem | Ścieki odprowadzane |
| --- | --- |
|  | do sieci kanalizacyjnej | do dołu gnilnego | bez szamba i nie do instalacji kanalizacyjnej | brak kanalizacji |
|  | Bez oczysz-czania | z oczy-szczaniem | z oczyszczalnią własną lub wy-wozem do oczy- szczalni | bez oczyszcza-nia lub bez wy-wozu do oczy-szczalni |  |  |
|  | w % |
| Miasto (100 %) | 1,7 | 16,7 | 15,5 | 18,0 | 2,1 | 46,0 |
| Wieś (100 %) | 0,1 | 0,8 | 8,1 | 28,2 | 9,7 | 53,1 |

Źródło: Powszechny Spis Rolny 1996 r.

Z powyższych danych wynika jak wiele w gminie w zakresie kanalizacji jest do zrobienia. W najbliższej perspektywie planuje się funkcjonowanie następujących systemów zbiorowej kanalizacji ściekowej:

- System Kanalizacji "Biedrzychów - Lasocin"

- System Kanalizacji "Suchodółka - Wyszmontów"

- System Kanalizacji "Jankowice - Sobótka"

- System Kanalizacji "Jakubowice - Janowice"

W pozostałych miejscowościach do odprowadzenia i unieszkodliwienia ścieków stosowane będą bezodpływowe osadniki gnilne, osadniki gnilne współpracujące z drenażem rozsączającym, polami filtracyjnymi lub urządzeniami do rolniczego wykorzystania ścieków.

C) Kanalizacja burzowa

Na terenie miasta Ożarowa sieć kanalizacji burzowej znajduje się na Osiedlu Wzgórze, Oś. Wschód oraz w znacznej części starego Ożarowa. Znajduje się ona również pod nadzorem ZGKiM. Według zarządzającego brak uregulowań prawnych i finansowych powoduje, że corocznie występuje problemem drożności kanałów burzowych (szczególnie po intensywnych opadach deszczu). Przyczynia się do tego również brak odpowiedniego sprzętu, co z kolei zmusza do wykonywania naprawy metodami prowizorycznymi i przynosi jedynie efekt doraźny.

3.4. Gazownictwo

Przecinający teren gminy magistralny gazociąg wysokoprężny Ø350 mm CN 40 atm. Sandomierz - Ostrowiec Św. oraz zasilana z tego gazociągu stacja redukcyjno - pomiarowa gazu istniejąca na terenie Ożarowa stwarzają dogodne warunki do przeprowadzenia gazyfikacji większości jednostek osadniczych na terenie gminy Ożarów.

Dla spełnienia tego celu planuje się utworzenie na terenie gminy dwóch następujących systemów gazowniczych:

1. System gazowniczy "Ożarów" - stacja redukcyjno - pomiarowa gazu Ożarów

- zasięg: 	Sobów, Czachów, Karsy, Stróże, Gliniany, Potok, Potok Kolonia,

Wyszmontów, Tominy, Zawada, Janików, Suchodółka, Wólka Chrapanowska, Szymanówka, Lasocin, Dębno, Maruszów.

2. System gazowniczy "Sobótka" - stacja redukcyjno - pomiarowa w rejonie Sobótki

- zasięg (południowa część gminy): Sobótka, Pisary, Prusy, Smiłów, Jankowice,

Przybysławice, Jakubowice, Janowice, Grochocica.

Istniejące oraz planowane systemy gazownicze oraz ich zasięg zostały przedstawione na Mapie 3.4.

Gazyfikacja całej gminy została zaplanowana do końca 2005 roku. Przeszkodą w realizacji tego przedsięwzięcia przy udziale środków finansowych gminy może być kwestia istniejących regulacji ustawowych, które uniemożliwiają dotowanie przez gminę tego typu inwestycji, zaliczanych do typowo komercyjnych.

3.5.  Wysypisko odpadów komunalnych

Przedmiotowe wysypisko położone jest w miejscowości Julianów (Mapa 3.5.),

w odległości ok. 200 m (po prawej stronie) od drogi prowadzącej z Ożarowa do Ćmielowa (ok. 5km na zachód od Ożarowa i ok. 7 km na wschód od Ćmielowa). Do składowiska prowadzi droga dojazdowa z płyt żelbetowych. Obiekt oddalony jest od najbliższych zabudowań w miejscowości Polesie Mikułowskie, położonych na zachód od wysypiska w odległości ok. 200 m oraz miejscowości Drygulec, położonej na południowy zachód od wysypiska w odległości ok. 500 m. Gospodarstwa te zaopatrywane są w wodę z wodociągu.

Wysypisko odpadów usytuowane jest w wyrobisku po eksploatacji piasków czwartorzędowych o głębokości od 2, 5 - 5 m i o powierzchni ok. 4, 5 ha. Wysypisko zaczęło funkcjonować pod koniec lat 70-tych jako wspólny obiekt dla gmin Ożarów i Cmielów. Przed zlokalizowaniem wysypiska nie wykonano badań geologicznych i nie zastosowano żadnych zabezpieczeń technicznych dla ochrony wód podziemnych jak uszczelnienie podłoża lub drenaż odcieków.

Na wysypisku oprócz odpadów komunalnych z gmin Ożarów, Ćmielów oraz Wojciechowice gromadzone były odpady przemysłowe z Zakładów Porcelany Ćmielów, Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Ćmielowie, GS Ożarów, RDP Ożarów, POM Sobów i ZPOW Podgajcze. Do roku 1997 na składowisku nagromadzono ok.100 000 m 3 odpadów. Roczna ilość przyjmowanych odpadów wynosi ok. 15 000 m3. Całkowita pojemność wynosi ok. 300 000 m3.

3.5.1.  Aktualny stan techniczny i technologia składowania.

Całkowita powierzchnia wyrobiska wynosi ok.4,48 ha. Obiekt wyposażony jest w budynek socjalny. Odpady składowane są bezpośrednio na dnie wyrobiska. Wysypisko nie posiada drenażu wód odciekowych. Obecnie zapełniana jest południowa część wyrobiska o powierzchni ok. 1,5 ha.

Deniwelacje pomiędzy rzędnymi złoża odpadów i dna wyrobiska (wysokość skarpy) wynoszą ok. 3-5 m.

Teren wokół wysypiska jest zaśmiecany lekkimi odpadami rozwiewanymi przez wiatr.

Aktualne zapełnienie wysypiska wynosi ok. 60 %, natomiast poziom wypełnionej części wysypiska jest równy z poziomem terenu przyległego do wyrobiska.

Układane są warstwy o różnej grubości. Odpady są nieregularnie wapnowane, rozplantowywane i ugniatane przez spychacz gąsienicowy. Jako materiał przykrywający warstwy odpadów stosowany jest przeważnie piasek pobierany z położonej w bezpośrednim sąsiedztwie odkrywki. Zapełniana część wysypiska nie jest rekultywowana i w okresach suszy stanowi dodatkowe źródło pylenia.

W związku z decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego gmina w 1997 sfinansowała dwa zasadnicze opracowania dotyczące poprawy środowiska naturalnego omawianego składowiska:

- "Ocena oddziaływania na środowisko naturalne wysypiska odpadów komunalnych w Julianowie", której autorami są mgr inż. Wł. Wilusz i mgr L .Ostrowicz,

- "Badania występowania biogazu na wysypisku śmieci w miejscowości Julianów gm. Ożarów", wykonane przez Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami i Energią PAN w Krakowie.

Zasadniczym wnioskiem wypływającym z przygotowanych opracowań było stwierdzenie, że w obecnej formie wysypisko negatywnie wpływa na środowisko naturalne, zaś kontynuowanie jego eksploatacji wymaga podjęcia określonych działań naprawczych i modernizacyjnych:

- zrekultywowania zapełnionej części wysypiska tj.ok.l,5 ha, z zastosowaniem uszczelnienia powierzchni złoża odpadów i odgazowaniem,

- usunięcia z pozostałej części wyrobiska o powierzchni ok.3ha odpadów komunalnych deponowanych tam w sposób niezorganizowany oraz zaprojektowania i urządzenia w tej części wysypiska spełniającego wymagania przepisów ochrony środowiska,

- opracowania szczegółowej instrukcji eksploatacji wysypiska.

Na bazie omawianych opracowań dokonano opracowania "Projektu technicznego modernizacji  wysypiska odpadów komunalnych w Julianowie gm. Ożarów".

3.5.2.  Zagrożenia

Największym problemem w odniesieniu do lokalizacji wysypiska odpadów komunalnych w Julianowie są warunki geologiczne i hydrogeologiczne w rejonie obiektu. Podłoże wysypiska stanowią grunty przepuszczalne, a obecne tam wapienie jurajskie mają bardzo wysoką wodonośność. Wykorzystanie wyrobiska po-piaskowego w Julianowie na składowisko odpadów bez wykonania uszczelnienia jego dna stanowi poważne zagrożenie dla zasobów wód podziemnych w tym rejonie.

Przepisy i wymogi ochrony środowiska oraz brak realnych możliwości wdrażania

technologii unieszkodliwiania, sugerowały w latach ubiegłych rozwiązania problemu gospodarki odpadami przez ich składowanie na składowiskach w sposób "uporządkowany", który miał zapewnić ograniczenie do minimum uciążliwości odpadów dla otoczenia i zagrożenia zdrowia ludności. Podstawowym zadaniem jakie od wielu lat stoi przed użytkownikami wysypisk i przed projektantami jest zapewnienie maksymalnego ograniczenia tych zagrożeń.

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne wysypiska w Julianowie nie dyskwalifikują tej lokalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i prowadzenia systematycznego monitoringu oddziaływania wysypiska na wody podziemne.

Powyższe tezy stały się podstawą założeń modernizacyjnych wysypiska odpadów w Julianowie. Jako lokalizację nowej części wysypiska zaproponowano teren o pow.ok.2,0 ha położony w północno-wschodniej części wyrobiska. Umożliwiło to:

- odsunięcie się od drogi relacji Ćmielów - Ożarów,

- oddalenie się od zabudowy mieszkalnej,

- przesunięcie składowania odpadów w rejon wyrobiska bezpośrednio odizolowany z trzech stron ścianą lasu,

- częściowe wykorzystanie istniejącej drogi dojazdowej,

- uporządkowanie "dzikiej eksploatacji" na terenie przewidzianym pod rozbudowę.

"Nowa" część wysypiska oddzielona będzie od części "starej" groblą boczną. Powierzchnia nowej kwatery wysypiska wynosi ok.2 ha, przy czym powierzchnia niecki w krawędziach zewnętrznych skarp wynosi 1,2 ha.

Zbiornik odcieków oddzielony będzie od wysypiska groblą czołową. Z uwagi na warunki geologiczne i hydrogeologiczne uszczelnienie nowej części wysypiska posiada zasadnicze znaczenie w zabezpieczeniu środowiska.

Przy mało dogodnych i niedogodnych warunkach hydrogeologicznych i składowiskach do 2 ha powierzchni zaleca się uszczelnienie złożone: przesłona mineralna oraz syntetyczna.

Podłoże projektowanej niecki wysypiska wykształcone jest w postaci wapieni pokrytych drobnymi i średnimi piaskami o dobrej przepuszczalności. W wyniku eksploatacji piasku został częściowo odsłonięty strop wapieni. W czasie prac ziemnych pod nową część wysypiska należy liczyć się z pełnym odsłonięciem skalistego podłoża. W związku z powyższym wg projektantów należy przeanalizować konieczność uzupełnienia zaproponowanego w niniejszej części uszczelnienia folią PE HD poprzez zastosowanie: warstwy iłu lub gliny oraz warstwy wyrównującej.

W zakres części dotyczącej uszczelnienia wchodzą :

- dobór systemu uszczelnienia składowiska,

- dobór materiału uszczelniającego,

- podanie charakterystyki materiału użytego do uszczelnienia składowiska,

- określenie warunków jakie musi spełniać powierzchnia składowiska przygotowana

do prac uszczelnieniowych (wyłożeniowych)

- podanie technologii prac wyłożeniowych

- informacje dotyczące zakresu udzielanej przez Wykonawcę gwarancji i

świadczonych usług

3.5.3.  Pilne potrzeby

Według opinii ZGKiM obecnie zachodzi potrzeba wyłożenia pozostałej części wysypiska folią lub innym materiałem nieprzepuszczalnym, wykonać drogę wewnętrzną z płyt drogowych, wybudować pomieszczenie dla obsługi wysypiska, a nade wszystko doprowadzić wodę do 2-3 hydrantów przeciwpożarowych. Samozapłony w czasie upalnych dni powodują ogromne zagrożenie dla lasu i domów mieszkalnych znajdujących się nieopodal wysypiska.

3.5.4.  Kierunki gospodarki odpadami.

Wstępnie możliwości eksploatacyjne składowiska odpadów komunalnych szacuje się  na około 12 – 15 lat. W celu zmniejszenia masy odpadów komunalnych wymagającej składowania należy podjąć odpowiednie środki mające na celu odzysk materiałów. Jako celowe proponuje się kompostowanie osadów z oczyszczalni ścieków oraz ewentualnie odpadów z terenów zielonych i targowisk. Odzysk surowców wtórnych proponuje się ograniczyć do: papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych.

Wysegregowanie z całego strumienia odpadów frakcji organicznej oraz surowców wtórnych ma ogromne znaczenie z uwagi na:

- możliwość sprzedaży surowców i w konsekwencji poprawy rentowności przedsiębiorstwa świadczącego usługi komunalne,

- przedłużenie eksploatacji wysypiska poprzez "zaoszczędzenie kubatury",

- poprawę eksploatacji obiektu; przede wszystkim frakcje organiczne wpływają na powstawanie uciążliwości związanych z rozprzestrzenianiem się odorów, inwazją owadów, ptactwa i gryzoni,

- możliwość odstąpienia od budowy instalacji odgazowującej w modernizowanej części  wysypiska, w przypadku ograniczenia ilości składowanych odpadów organicznych.

Powyższe działania stwarzają możliwość ograniczenia ilości odpadów kierowanych do składowania o ok.40%. '

Dla gminy Ożarów proponuje się selektywną zbiórkę następujących surowców:

- szkła,

- makulatury,

- metali,

- tworzyw sztucznych

- odpadów organicznych, pod kątem ich ewentualnego włączenia do kompostowania

osadów ściekowych.

Wdrażanie systemu należy prowadzić sukcesywnie, rozpoczynając selektywną zbiórkę od szkła i metali (z uwagi na możliwości zbytu surowca) oraz tworzyw sztucznych, które stanowią coraz większą część odpadów i jednocześnie przy niewielkiej masie zajmują dużą objętość przy składowaniu.

Proponuje się kompostowanie na wydzielonym obszarze wysypiska: osadów ściekowych oraz odpadów z terenów zielonych (liście, łodygi, trawa, słoma, gałęzie).Dodatkowo do kompostowania, w celu ograniczenia składowania na wysypisku materii organicznej, wprowadzać będzie można: odpadki kuchenne, odpady ogrodowe, odpady z targowisk etc.

Technologia kompostowania obejmuje trzy procesy jednostkowe:

- przygotowanie masy kompostowej,

- właściwe przerabianie odpadów w kompost w warunkach naturalnych,

- ewentualne uszlachetnianie produktu.

Dostarczone do kompostowni odpady muszą zostać pozbawione części nie kompostujących się przez ręczną ich segregację oraz rozdrobnienie w rozdrabniarkach materiałów roślinnych. Dotyczy to przede wszystkim odpadów zielonych; osady ściekowe strukturalnie i morfologicznie stanowią dobry materiał wyjściowy do produkcji kompostu. Masa kompostowa powinna składać się z różnorodnych materiałów roślinnych.

Zawarty powyżej materiał został oparty na danych i informacjach znajdujących się w trzech opracowaniach wykonanych przez gminę Ożarów w 1997 r, omówionych w prezentowanym materiale. Są to:

- "Ocena oddziaływania na środowisko naturalne wysypiska odpadów komunalnych w Julianowie"

- „Badania występowania biogazu na wysypisku śmieci w Julianowie gm. Ożarów",.

- Projekt techniczny modernizacji wysypiska odpadów komunalnych w Julianowie

W analizowanym okresie 1998 - 1999 zmianie uległa organizacja dostaw odpadów na składowisko oraz ilość korzystających.

- Gmina wprowadza stopniowo indywidualną zbiórkę odpadów dla każdego gospodarstwa domowego oraz w najbliższym czasie chce uruchomić program selektywnej zbiórki odpadów.

- Z wysypiska odpadów komunalnych aktualnie korzysta tylko miasto i gmina Ożarów, co jest wynikiem uchwały Rady Miejskiej.

3.6. Elektroenergetyka

Na terenie gminy Ożarów zlokalizowany jest główny Punkt Zasilania 110/15 kV z dwoma transformatorami po 16 MVA każdy, będący jednym z elementów krajowego systemu elektroenergetycznego. Obiekt ten zasilany jest 2-torowo, napowietrzną linią 110 kV wyprowadzoną z linii 110 kV Stalowa Wola - Ostrowiec Św. przebiegającej przez teren sąsiedniej gminy Wojciechowice.

Ponadto na terenie cementowni "Ożarów" znajduje się GPZ 110/6 kV z dwoma transformatorami po 16 MVA każdy, wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb tego zakładu. Obiekt ten zasilany jest od strony północnej z rozdzielni Ostrowiec Św. dwoma liniami 110 kV.

W budowie znajduje się napowietrzna linia 110 kV wyprowadzona z GPZ-Ożarów do GPZ-Annopol. Istniejąca na terenie gminy sieć najwyższych napięć uzupełniona będzie projektowaną, napowietrzną linią 110 kV wyprowadzona z GPZ-Ożarów do GPZ-Cementownia.

Na terenie gminy, w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, zarządza Zakład Energetyczny Staszów oraz Posterunek Energetyczny Ożarów.

Aktualny stan techniczny urządzeń przesyłowych energii elektrycznej wykazuje potrzebę modernizacji sieci i stacji transformatorowych. Na ten cel z budżetu gmina przeznaczyła w latach 1996 – 1998 ponad 62 000 zł.

Oświetlenie uliczne we wszystkich sołectwach gminy sterowane jest zegarowo.

Do końca 2005 r. planowana jest modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne.

3.7. Gospodarka cieplna

Na terenie gminy zorganizowane systemy ciepłownicze posiadają: cementownia "Ożarów" i miasto Ożarów. Istniejący na terenie Ożarowa system ciepłowniczy, zasilany z ciepłowni o wydajności 7,5 Qcal/h posiada możliwości dalszego rozwoju. Trafna lokalizacja ciepłowni umożliwia jej rozbudowę do wielkości odpowiadającej potrzebom miasta. Po rozbudowie ciepłowni i przesyłanej sieci ciepłowniczej, planuje się doprowadzenie ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego do rejonów miasta o zwartej intensywnej zabudowie i do obiektów wyróżniających się znaczną kubaturą i dużym zapotrzebowaniem ciepła.

Na terenie miasta funkcjonuje kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej w Ożarowie opalana miałem węglowym zasilająca Os. Wzgórza, kotłownia gazowa zasilająca Urząd Miasta, Dom Kultury, Salę Widowiskową, Ośrodek Zdrowia, budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny oraz kotłownia gazowa w  Zespole Szkół Ogólnokształcących ogrzewająca tylko tą szkołę.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego Ożarowa pozwoli na zlikwidowanie kilku małych, o niskiej sprawności kotłowni lokalnych i ogrzewania piecowego w wielu domach.

Z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego i ochrony środowiska wskazanym jest utworzenie systemu ciepłowniczego na terenie Lasocina. Miejscowość ta wyróżnia się koncentracją obiektów użyteczności publicznej i obsługi rolnictwa o stosunkowo dużych kubaturach oraz zwartą zabudową mieszkaniową.